## Slide 1: Public transport accessibility level (PTAL)

## Slide 2
Arrêts
Bus
Métro

## Slide 3
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)

## Slide 4
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)

## Slide 5
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)
Temps d’accès total =
Temps d’attente moyen
+
Temps de marche

## Slide 6
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)
Temps d’attente moyen =
0,5 * x (60 / nb d’arrêts durant l’heure de pointe)
Sens le plus frequent
Exception train : 2 sens
Fréquence de 10 minutes (6 bus par heure) : temps d’attente moyen de 5 minutes

## Slide 7
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)
Temps d’accès total =
Temps d’attente moyen
+
Temps de marche =
5 + 6 = 11 minutes

## Slide 8
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)
Bus : 11 minutes
Métro : 8 minutes
Bus : 18 minutes
Métro : 13 minutes

## Slide 9
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)
Bus : 11 minutes -> 2,7
Métro : 8 minutes -> 3,75
Bus : 18 minutes -> 30/18 = 1,7 bus pour 30 minutes
Métro : 13 minutes -> 2,3
Transformation pour avoir une fréquence (Equivalent Doorstep Frequency)
EDF = 30 / Temps d’accès total (min)

## Slide 10
Arrêts
Bus
Métro
8 minutes à pied (640 m)
12 minutes à pied (960 m)
Bus : 11 minutes -> 2,7
Métro : 8 minutes -> 3,75
Bus : 18 minutes -> 1,7
Métro : 13 minutes -> 2,3
Indice d’accessibilité IA :
IAmode = EDFmax + (0,5 x ∑autres EFD)
IAbus = 2,7 + 1,7/2 = 3,55
IAmétro = 3,75 + 2,3/2 = 4,9
IAtotal = ∑ IAmode = 3,55 + 4,9 = 8,45

## Slide 11
Londres
Lille (Cordhomme, 2019)